Приложение № 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»

424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а

Тел. (8362) 45-16-28, факс (8362) 38-52-11, e-mail: drsgup@mari-el.ru

ИНН 1215154154, КПП 121501001, р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000630, БИК 048860630

Техническое задание

- Общие сведения

Заказчик: Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» (ОАО «Марий Эл Дорстрой»).

Предмет запроса котировок: Право заключения договора на разработку рабочего проекта: «Техническое перевооружение автономного теплоснабжения зданий производственной базы   Волжского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой» по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Транспортная, 6» .

Включает в себя:

- разработку рабочего проекта согласно технических условий № ТУ-1054 от 10.11.2014, выданных ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», на прокладку наружного и внутреннего газопроводов, установку ШРП,  установку в котельных газоиспользующего оборудования, приборов учета расхода газа, клапанов, системы контроля загазованности, контрольно-измерительных приборов и автоматики, тепломеханической части, химводоподготовки, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электрооборудования и автоматизации, заземления, молниезащиты, пожаротушения, общестроительные работы;

- согласование в установленном порядке рабочего проекта с заинтересованными организациями;

- составление сметной документации согласно расценок ТЕР-2001 по Республике Марий Эл;

- подготовка проектно-сметной документации для проведения экспертизы согласно действующих федеральных законов и нормативных документов;

- по результатам согласований и экспертизы вносить все необходимые изменения в проектно-сметную документацию;

- проектно-сметную документацию сдать Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе не позднее даты завершения работ в установленные сроки.

Адрес объекта: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Транспортная, 6.

Сроки выполнения работ: начало – дата подписания, разработка проекта и составление сметной документации – 30 дней, согласование и утверждение проектно-сметной документации – 5 дней.

Максимальная (начальная) цена договора: 525800,00 рублей (Пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот  рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%.

- Условия выполнения работ: подрядчиком может быть специализированная организация, имеющая свидетельство СРО на соответствующие виды работ, должен иметь необходимую материальную базу, обученный и аттестованный персонал и должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими условиями на присоединение к сети  газоснабжения и техническим заданием, в соответствии с требованиями действующих регламентов, норм и правил.

При исполнении договора Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить досрочно работы.

- Форма, порядок и сроки оплаты: безналичный расчет, без аванса, по окончании работ после получения необходимых согласований и положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и подписания акта приемки выполненных работ.

В случае обоснованного изменения объема фактически выполненных работ,  должно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение, предусматривающее изменение их стоимости.

4. Объем проектных работ:

1. Система газоснабжения наружная:

1.1. Прокладка наружного подземного полиэтиленового газопровода высокого давления от места врезки к существующему стальному газопроводу высокого давления до ШРП, установка на месте врезки стальной задвижки в ограждении.

1.2. Установка ШРП в ограждении, отключающей арматуры на входе и выходе газопровода, устройство заземления и молниезащиты, установка знаков.

1.3. Продувка и испытание подземного газопровода.

1.4. Прокладка надземного стального газопровода низкого давления от шкафной установки до потребителей.  Установка отключающих устройств на выходе газопровода из ГРПШ и на вводе в котельные.

1.5. Огрунтовка и покраска для антикоррозионной защиты надземного газопровода и опор.

1.6. Продувка и испытание надземного газопровода.

1.7. Установка опознавательных столбиков с табличками.

2. Автономный источник тепла здания склада:

- установка газовых приборов,  в т.ч. газового конвектора, арматуры, прокладка внутреннего газопровода;

- продувка и испытание газопровода;

- автоматизация;

- технологическая аварийная сигнализация и диспетчеризация;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, электромагнитного клапана;

-  устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- общестроительные работы;

- заземление;

- молниезащита;

- пожаротушение.

3. Котельная здания мастерских.

3.1. Тепломеханическая часть:

- общестроительные работы;

- установка водогрейных газовых котлов;

-  установка химводоподготовки для умягчения воды;

- установка бойлера для горячего водоснабжения;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, бойлера, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления;

- огрунтовка и окраска металлических поверхностей;

- изоляция трубопроводов.

3.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение газовых котлов к газоснабжению;

- устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, термозапорного и электромагнитного клапанов;

- пневматические испытания газопроводов;

- огрунтовка и окраска газопроводов.

3.3. Система  водоснабжения:

- прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

- установка насосов, запорной арматуры, воздухоотводчиков, регуляторов температуры, КИП;

- устройство канализации;

- пожаротушение, установка пожарного крана и пожарного шкафа;

- испытание, окраска трубопроводов.

3.4. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты.

3.5. Система отопления здания мастерских:

- гидравлический расчет и расчет теплопотерь для проверки соответствия существующей системы отопления;

- реконструкция системы отопления при необходимости;

-  подключение существующей системы отопления к водогрейным котлам.

3.6. Общестроительные работы.

4. Котельная административного здания.

4.1. Тепломеханическая часть:

- установка водогрейных газовых котлов;

-  установка химводоподготовки для умягчения воды;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водоснабжения;

- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- изоляция трубопроводов;

- устройство канализации.

4.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение газовых котлов к газоснабжению;

- устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, электромагнитного и термозапорного клапана;

- пневматические испытания газопроводов;

- испытание, окраска трубопроводов.

4.3. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты.

4.4. Система  водоснабжения:

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- установка насосов, запорной арматуры, КИП;

- устройство канализации;

- пожаротушение, установка пожарного крана и пожарного шкафа;

- испытание, окраска трубопроводов.

4.5. Общестроительные работы.

4.6. Демонтаж существующего и монтаж новой системы отопления.

5. Котельная здания гаража, КПП, склада ГСМ с административными помещениями.

5.1. Тепломеханическая часть:

- установка водогрейных газовых котлов;

-  установка химводоподготовки для умягчения воды;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водоснабжения;

- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- изоляция трубопроводов;

- устройство канализации.

5.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение газовых котлов к газоснабжению;

- устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, электромагнитного и термозапорного клапана;

- пневматические испытания газопроводов;

- испытание, окраска трубопроводов.

5.3. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты.

5.4. Система  водоснабжения:

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- установка насосов, запорной арматуры, КИП;

- устройство канализации;

- пожаротушение, установка пожарного крана и пожарного шкафа;

- испытание, окраска трубопроводов.

5.5. Система отопления:

- гидравлический расчет и расчет теплопотерь для проверки соответствия существующей системы отопления;

- реконструкция системы отопления при необходимости;

-  подключение существующей системы отопления к водогрейным котлам.

5.6. Общестроительные работы.

6. Котельная здания гаража на 30 машин с административными помещениями.

6.1. Тепломеханическая часть:

- установка водогрейных газовых котлов;

-  установка химводоподготовки для умягчения воды;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- установка бойлера для горячего водоснабжения;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, бойлера, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водоснабжения;

- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- изоляция трубопроводов;

- устройство канализации.

6.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение газовых котлов к газоснабжению;

- устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, электромагнитного и термозапорного клапана;

- пневматические испытания газопроводов;

- испытание, окраска трубопроводов;

- устройство дымовой трубы.

6.3. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты.

6.4. Система  водоснабжения:

- прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

- установка насосов, запорной арматуры, воздухоотводчиков, регуляторов температуры, КИП;

- устройство канализации;

- пожаротушение, установка пожарного крана и пожарного шкафа;

- испытание, окраска трубопроводов.

6.5. Система отопления:

- гидравлический расчет и расчет теплопотерь для проверки соответствия существующей системы отопления;

- реконструкция системы отопления при необходимости;

-  подключение существующей системы отопления к водогрейным котлам.

6.6. Общестроительные работы.

Главный энергетик                           Ю.М.Грачев