ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»

424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а

Тел. (8362) 45-16-28, факс (8362) 38-52-11, e-mail: drsgup@mari-el.ru

ИНН 1215154154, КПП 121501001, р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000630, БИК 048860630

Техническое задание

- Общие сведения

Заказчик: Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» (ОАО «Марий Эл Дорстрой»).

Предмет запроса котировок: Право заключения договора на изготовление и поставку дорожных знаков, стоек и хомутов для дорожных знаков.

Место поставки товаров: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Гагарина, д. 15.

Срок выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента подписания договора.

Максимальная (начальная) цена договора: 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей, включая НДС, с учетом доставки.

- Требования к материалам лицевой поверхности дорожных знаков.

Лицевые поверхности дорожных знаков должны быть изготовлены из  световозвращающей пленки  типа А, за исключением дорожных знаков 1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», знаки особых предписаний 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», которые должны быть изготовлены из  световозвращающей пленки  типа В отвечающей требованиям пункта ГОСТ Р 52290-2004.

Световозвращающая пленка, применяемая для изготовления знаков, должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, предъявляемым к пленке. Соответствие пленки типу должно подтверждаться сертификатом соответствия.

Коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) () знаков со световозвращающей поверхностью при угле наблюдения  должен быть не менее значений, указанных в в п.5.5.3 ГОСТ Р 52290-2004.

Гарантийный срок службы пленки должен подтверждаться официальными гарантийными обязательствами производителя пленки в техническом бюллетене, в т.ч. обязательством по предоставлению  пленки за счет производителя в количестве, необходимом  для восстановления эффективности дефектных знаков в течение всего гарантийного срока службы.

Работы по изготовлению знаков должны производиться в строгом соответствии с рекомендациями производителя пленки.

Символы и буквы  на стандартных знаках, на знаках индивидуального проектирования должны быть выполнены из материалов, не снижающих показатели коэффициентов световозвращения и яркости пленок по ГОСТ Р 52290-2004.

Дорожные знаки 1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» размещаются на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной из световозвращающей, флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета. Размер щитов дорожных знаков должен быть 900 мм х 900 мм,

Способ нанесения внутренней символики на знаки – аппликация световозвращающими материалами. Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

В течение гарантийного срока  маска дорожного знака, находящегося в естественных условиях эксплуатации  на дороге, должна обеспечивать его надлежащую работоспособность.

Все элементы изображения на маске знака должны быть выполнены из материалов одного производителя.

Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков, изготовленных с использованием световозвращающей пленки должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004. Это должно подтверждаться письменными гарантиями производителя знаков в соответствующем документе.

В течение этого срока:

- все конструктивные элементы знака должны быть в исправном состоянии; знак не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости, из-за конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа, коррозии или иных дефектов конструктивных элементов;

- изображение на поверхности знака должно быть хорошо читаемым в дневное и ночное время; восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения.

Все дефекты, появившиеся во время эксплуатации знака в течение гарантийного срока в силу причин, перечисленных выше, устраняются организацией, установившей  знак, за свой счет.

- Требования к основам дорожных знаков.

Основы дорожных знаков индивидуального проектирования общей площадью более 5 кв.м. выполняются из стали оцинкованной толщиной не менее 
1,2 мм с I классом покрытия по ГОСТ 14918-80.

Основы дорожных знаков индивидуального проектирования общей площадью до 5 кв.м., стандартных знаков 2-го и 3-го типоразмеров выполняется из  стали оцинкованной  толщиной не менее 0,8 мм с I классом покрытия по ГОСТ 14918-80.

Размеры, предельные отклонения и другие требования к сортаменту должны соответствовать требованиям ГОСТ 19904-74.

Все конструктивные элементы, предназначенные для обеспечения жесткости и прочности  основ из оцинкованной стали (каркасы, ребра жесткости и пр.), должны быть изготовлены   из стального листа с  антикоррозионным покрытием - цинковым или полимерным порошковым.

Поверхность основ знаков, предназначенная для размещения информации, должна быть ровной, без вогнутостей, выпуклостей, вмятин, глубоких царапин и прочих изъянов, затрудняющих соблюдение правил наклейки изображений знаков. Не допускаются нарушения целостности цинкового покрытия в виде растрескивания, царапин, шелушения, сколов.

- Требования к крепежным элементам дорожных знаков.

Все детали крепления  знаков к опорам, в том числе: хомуты, бандажи, болты, гайки  и т.п., должны быть изготовлены из нержавеющей стали, либо из стали с антикоррозионным покрытием, выполненных  методом горячего цинкования или полимерного порошкового напыления

Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков.

Крепежные элементы должны  обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков.

Все конструкции крепления знака должны быть выполнены из  листовой стали толщиной не менее: - 2 мм для крепления стандартного знака, 3 мм для крепления знака индивидуального проектирования.

Крепеж щитков стандартных дорожных знаков должен осуществляться при помощи кронштейнов, иметь не менее 4 точек крепления и обеспечивать устойчивость при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р ИСО 898-1-2011; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.

- Требования к конструкции  знаков индивидуального проектирования.

При разработке конструкции основ знаков индивидуального проектирования следует руководствоваться следующими требованиями:

- Конструкция должна  обеспечивать  устойчивость знаков индивидуального проектирования при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

- Число ребер жесткости  должно определяться   на основании соответствующих расчетов, учитывающих площадь знаков индивидуального проектирования, способ его установки и зону ветровых нагрузок.

Конструктивное исполнение знаков индивидуального проектирования должно обеспечивать внешний эстетический вид.

В случае использования рамных каркасов или элементов усиления, предназначенных для обеспечения прочности и устойчивости конструкции,  их  крепление  к основе знаков индивидуального проектирования не должно нарушать ровность лицевой поверхности, предназначенной для размещения информации.

Допускается  при изготовлении знаков индивидуального проектирования применять модульные конструкции, состоящие из горизонтальных модулей высотой  от 300 до 600 мм. Высота модуля определяется исходя из габаритных размеров знаков индивидуального проектирования,  условий обеспечения   ровности плоскости поверхности, предназначенной для размещения информации.

Модульная конструкция знаков индивидуального проектирования, должна обеспечить прочность соединения модулей, плотные и ровные стыки, не нарушающие восприятия размещенной  информации.

- Требования к конструкции стандартных дорожных знаков.

Конструкция должна  обеспечивать  устойчивость знаков на опрокидывание, проворачивание, сдвиг относительно стойки при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

Все основы знаков должны иметь двойную отбортовку.

Ширина отбортовки должна составлять не менее 10мм ±2 мм. Ширина отбортовки по всей длине и на всех сторонах знака должна быть одинакова.

- Требования к опорам дорожных знаков.

Опоры для дорожных знаков изготавливаются из цельных, нестыкованных, металлических полых (пустотелых) труб круглого сечения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10705-80.

Трубы назначать по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78 для третьей группы конструкций по СНИП II-23-81.

Опоры должны  иметь антикоррозионное защитное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89.

На высоте h равное 0,6 м от низа опоры должна быть закреплена с помощью сварного шва металлоконструкция длиной 0,2 м толщиной не менее 4 мм, исключающая проворачивание стойки знака.

Применяемые сварочные материалы и технологии сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления сварного шва не ниже нормативного значения временного сопротивления Run основного металла.

- Маркировка знака.

Маркировку знака общей площадью не более 100 см наносят на его обратную сторону. Табличка должна изготовляться из световозвращающей пленки типа А белого или желтого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета.

Маркировка должна содержать следующие данные:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) дату изготовления;

в) обозначение стандарта, согласно которого изготовлен знак;

г) обозначение технических условий;

д) надпись "дата установки+" со свободным полем, на которое во время установки знака несмываемым маркером черного цвета наносят дату установки знака;

е) тип, наименование, марку и номер серии используемой световозвращающей пленки.

9. Перечень товаров:

Перечень товаров, которые необходимо изготовить и поставить, описан в приложение 1 и 2 к техническому заданию.

10. Гарантии на поставленный товар: гарантийный срок службы на товары не менее 7 лет.